УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по строительному контролю систем защиты от коррозии

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Контроль качества систем защитных покрытий и электрохимической защиты»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Организация и руководство работами по строительному контролю за устройством систем защиты от коррозии»	9

3.2.4. Трудовая функция	13

3.2.5. Трудовая функция	13

3.2.6. Трудовая функция	14

3.3. Обобщенная трудовая функция «Разработка и управление системами строительного контроля по устройству защиты от коррозии»	15

I. Общие сведения

| Контроль за устройством систем защиты от коррозии |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Строительный контроль за качеством устройства систем защиты от коррозии зданий и сооружений

Группа занятий:

| 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам | 132 | Руководители подразделений (управляющие) в промышленности, строительстве, на транспорте и в других сферах |
| --- | --- | --- | --- |
| 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве | 72 | Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники |
| 7214 | Подготовители конструкционного металла и монтажники |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.20 | Строительство инженерных коммуникаций |
| --- | --- |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| 71.00 | Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 72.10 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Контроль качества систем защитных покрытий и электрохимической защиты | 4 | Входной контроль материалов, изделий и оборудования применяемого при устройстве защиты от коррозии | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль применяемых технологий и способов устройства систем защитных покрытий (включая скрытые работы) | A/02.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль применяемых технологий и способов устройства систем электрохимической защиты (включая скрытые работы) | A/03.4 | 4 |
|  |  |  | Приемка в эксплуатацию систем защиты от коррозии | A/04.4 | 4 |
| B | Организация и руководство работами по строительному контролю за устройством систем защиты от коррозии | 5 | Оценка и анализ качества работ по подготовке объекта к устройству системы защиты от коррозии | B/01.5 | 5 |
|  |  |  | Оценка и анализ качества работ по устройству системы защиты от коррозии | B/02.5 | 5 |
|  |  |  | Оценка и анализ технической документации на системы защиты от коррозии | B/03.5 | 5 |
|  |  |  | Оценка качества выполнения работ специалистами строительного контроля в области защиты от коррозии | B/04.5 | 5 |
|  |  |  | Организация работ специалистов строительного контроля систем защиты от коррозии | B/05.5 | 5 |
|  |  |  | Руководство работой специалистов строительного контроля систем защиты от коррозии | B/06.5 | 5 |
| C | Разработка и управление системами строительного контроля по устройству защиты от коррозии | 6 | Идентификация угроз и анализ рисков на объектах строительного контроля систем защиты от коррозии | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Оценка состояния системы строительного контроля защиты от коррозии | C/02.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка мероприятий по снижению эксплуатационных рисков | C/03.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль качества систем защитных покрытий и электрохимической защиты | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инспектр систем противокоррозионной защиты |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Основные программы профессионального обучения |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы не менее двух лет |
| Особые условия допуска к работе | Аттестация по программам для инспекторов систем защитных покрытий второго уровня Аттестация по программам для инспекторов систем электрохимической защиты второго уровня Аттестация специалистов по разрушающему и неразрушающему контролю Прохождение обучения и проверки знаний по безопасности для рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы с электроустановками в качестве электротехнического персонала в объеме группы III по электробезопасности или выше Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 72 | Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники |
|  | 7214 | Подготовители конструкционного металла и монтажники |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Входной контроль материалов, изделий и оборудования применяемого при устройстве защиты от коррозии | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальный и инструментальный контроль параметров материалов, изделий и оборудования на соответствие сопроводительной документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка заключения на основании результатов входного контроля о возможности использования материалов и составов при выполнении работ |
|  | Ведение учета и отчетности по качеству на принятые и забракованные материалы и составы |
|  | Отбор проб для проверки качества принимаемых материалов и составов |
|  | Визуальный контроль принимаемых материалов, составов, оборудования и изделий на соответствие проектной документации |
| Необходимые умения | Выполнять анализы и тесты в соответствии с нормативной документацией |
|  | Определять физические свойства веществ, снимать показания с приборов |
|  | Проводить обработку полученных данных |
|  | Оценивать качество материалов и составов по итогам проведения анализа и тестов |
|  | Инструментально измерять параметры оборудования и изделий |
| Необходимые знания | Технические условия и государственные стандарты на применяемые материалы |
|  | Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов Российской Федерации, а также международные и отраслевые |
|  | Сорта, качество и свойства материалов, применяемых при нанесении защитных покрытий, правила и способы приемки материалов |
|  | Формы учета и отчетности принятой и забракованной продукции |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты |
|  | Правила в области промышленной безопасности, по охране труда, пожаро- и электробезопасности |
|  | Нормы по защите от коррозии средствами ЭХЗ опасных производственных объектов Российской Федерации, а также международные и отраслевые |
|  | Свойства, сорта и качества материалов, изделий и оборудования применяемого при ЭХЗ |
|  | Отраслевые, государственные и международные стандарты по защите от коррозии |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль применяемых технологий и способов устройства систем защитных покрытий (включая скрытые работы) | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение временных диапазонов между различными технологическими операциями по устройству защитных покрытий |
| --- | --- |
|  | Оформление необходимых документов по контролю за устройством защитных покрытий |
|  | Визуально-измерительный и инструментальный контроль параметров поверхности, подготовленной к нанесению защитных покрытий |
|  | Визуально-измерительный и инструментальный контроль параметров промежуточных слоев защитных покрытий |
| Необходимые умения | Снимать показания с измерительных приборов и инструментов |
|  | Визуально оценивать параметры нанесенного защитного покрытия |
|  | Распознавать различные виды дефектов по результатам измерительного и инструментального контроля |
|  | Инструментально измерять параметры защитных покрытий |
| Необходимые знания | Технические условия и государственные стандарты на принимаемые работы |
|  | Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов Российской Федерации, а также международные и отраслевые |
|  | Технология, виды и способы нанесения систем защитных покрытий |
|  | Основные виды дефектов, выявленных при нанесении защитных покрытий, способы их выявления и устранения |
|  | Методы профилактики дефектов систем защитных покрытий |
|  | Правила наладки, регулирования и поверки контрольно-измерительных инструментов |
|  | Формы учета и отчетности принятой и забракованной продукции |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Установленные формы отчетных документов и правила их заполнения |
|  | Виды, назначение и правила применения индивидуальных средств защиты |
|  | Правила в области промышленной безопасности, по охране труда, пожаро- и электробезопасности |
|  | Отраслевые, государственные и международные стандарты по защитным покрытиям |
|  | Принципы работы оборудовани для контроля подготовки поверхности и контроля качества антикоррозионного покрытия |
| Другие характеристики |  |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль применяемых технологий и способов устройства систем электрохимической защиты (включая скрытые работы) | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оформление необходимых отчетных документов |
| --- | --- |
|  | Запускать в пробную работу системы ЭХЗ |
|  | Визуально-измерительный и инструментальный контроль параметров установленных элементов ЭХЗ (анодные заземлители, токоведущие кабели, оборудование КИП и др.) |
|  | Визуально-измерительный и инструментальный контроль параметров соединения кабелей ЭХЗ и КИП к подземным объектам |
| Необходимые умения | Инструментально измерять контролируемые параметры |
|  | Визуально оценивать параметры ЭХЗ |
|  | Снимать показания с приборов |
|  | Оценивать качество работ по устройству ЭХЗ по результатам визуального и инструментального контроля |
|  | Различать виды дефектов ЭХЗ по результатам измерений |
| Необходимые знания | Технические условия и государственные стандарты на применяемое оборудование, материалы и изделия |
|  | Нормы по защите от коррозии средствами ЭХЗ опасных производственных объектов Российской Федерации, а также международные и отраслевые |
|  | Свойства, сорта и качества материалов, изделий и оборудования применяемого при ЭХЗ |
|  | Технология, виды и способы устройства систем ЭХЗ |
|  | Основные виды дефектов, выявленных при устройстве систем ЭХЗ, способы их выявления и устранения |
|  | Методы профилактики дефектов систем ЭХЗ |
|  | Правила наладки, регулирования и поверки контрольно-измерительных приборов, оборудования ЭХЗ |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Установленные формы отчетных документов и правила их заполнения |
|  | Правила в области промышленной безопасности, по охране труда, пожаро- и электробезопасности |
|  | Отраслевые, государственные и международные стандарты электрохимической защиты от коррозии |
| Другие характеристики |  |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Приемка в эксплуатацию систем защиты от коррозии | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Инструментально измерять параметры защитного покрытия |
| --- | --- |
|  | Запускать в пробную эксплуатацию системы активной защиты |
|  | Оценивать работоспособность активной защиты по эксплуатационным параметрам ЭХЗ |
|  | Оформлять необходимые отчетные документы |
| Необходимые умения | Распознавать дефекты защитного покрытия по результатам инструментального контроля |
|  | Распознавать дефекты систем активной защиты по результатам инструментального контроля |
|  | Распознавать дефекты активной защиты по результатам пробной работы |
| Необходимые знания | Технические условия и государственные стандарты на принимаемые работы |
|  | Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов Российской Федерации, а также международные и отраслевые нормы защиты от коррозии |
|  | Технология, виды и способы устройства систем ЭХЗ и защитных покрытий |
|  | Основные виды дефектов, выявленных при устройстве систем ЭХЗ и защитных покрытий, способы их выявления и устранения |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Правила наладки, регулирования и поверки контрольно-измерительных инструментов |
|  | Установленные формы отчетных документов и правила их заполнения |
|  | Правила в области промышленной безопасности, по охране труда, пожаро- и электробезопасности |
|  | Отраслевые, государственные и международные стандарты по защите от коррозии |
| Другие характеристики |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация и руководство работами по строительному контролю за устройством систем защиты от коррозии | Код | B | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инспектор систем защиты от коррозии |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы повышения квалификации рабочих, служащих Дополнительное профессиональное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы не менее пяти лет |
| Особые условия допуска к работе | Аттестация по программам для инспекторов систем ЭХЗ третьего уровня Аттестация по программам для инспекторов систем защитных покрытий третьего уровня Аттестация специалистов по разрушающему и неразрушающему контролю Прохождение обучения и проверки знаний по безопасности для рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы с электроустановками в качестве электротехнического персонала в объеме группы III по электробезопасности или выше Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Оценка и анализ качества работ по подготовке объекта к устройству системы защиты от коррозии | Код | B/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализировать состояние подготовки объекта к устройству защиты от коррозии по результам инструментального контроля |
| --- | --- |
|  | Проводить оценку эффективности подготовки поверхности объектов к нанесению защитных покрытий и установке активной защиты |
|  | Вносить изменения в документацию по результатам проверки |
| Необходимые умения | Работать с проектной, конструкторской и технической документацией |
|  | Применять нормативно-технические документы в области защиты от коррозии |
|  | Применять нормативно-технические документы в области проектирования и строительства |
|  | Анализировать и систематизировать результаты инструментального и визуального контроля |
| Необходимые знания | Технические условия и отраслевые, государственные и международные стандарты на системы защитных покрытий |
|  | Технические условия и отраслевые, государственные и международные стандарты на системы активной защиты от коррозии |
|  | Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов Российской Федерации, а также международные и отраслевые |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт применения систем защитных покрытий |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт применения систем электрохимичсекой защиты |
|  | Технология подготовки поверхности и нанесения систем защитных покрытий |
|  | Характеристики применяемых материалов и систем защитных покрытий |
|  | Основные виды дефектов защитных покрытий и систем активной защиты от коррозии |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Оценка и анализ качества работ по устройству системы защиты от коррозии | Код | B/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализировать и систематизировать информацию об производстве работ по устрйоству систем защиты от коррозии |
| --- | --- |
|  | Оценивать эффективность производства работ по устройству системы защиты от коррозии |
|  | Оценивать результат проведения приемо-сдаточных испытаний |
|  | Вносить необходимые изменения в документацию по результатам контроля |
| Необходимые умения | Работать с проектной, конструкторской и технической документацией |
|  | Применять нормативно-технические документы в области проектирования и строительства |
|  | Применять нормативно-технические документы в области защиты от коррозии |
|  | Анализировать и систематизировать результаты работы |
| Необходимые знания | Технические условия и отраслевые, государственные и международные стандарты на системы защитных покрытий |
|  | Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов Российской Федерации, а также международные и отраслевые |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт применения систем защитных покрытий и систем ЭХЗ |
|  | Методики проведения испытаний |
|  | Характеристики применяемых материалов, систем защитных покрытий и систем ЭХЗ |
|  | Основные виды дефектов защитных покрытий и систем ЭХЗ |
| Другие характеристики |  |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Оценка и анализ технической документации на системы защиты от коррозии | Код | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ характеристик систем ЭХЗ на основе технической документации |
| --- | --- |
|  | Анализ результатов лабораторных и опытно-промышленных испытаний систем защитных покрытий |
|  | Анализ результатов опытно-промышленных испытаний систем активной защиты |
|  | Оценка соответствия технической документации на системы защитных покрытий и систем ЭХЗ установленным требованиям |
| Необходимые умения | Проводить независимую оценку технической документации на системы защитных покрытий |
|  | Работать с проектной, конструкторской и технической документацией |
|  | Применять нормативно-технические документы в области проектирования и строительства |
|  | Применять нормативно-технические документы в области защиты от коррозии |
|  | Анализировать результаты работы, оформлять ее результаты |
| Необходимые знания | Технические условия и отраслевые, государственные и международные стандарты на системы защитных покрытий и системы ЭХЗ |
|  | Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов Российской Федерации, а также международные и отраслевые |
|  | Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт применения систем защитных покрытий |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт применения систем активной защиты |
|  | Технические характеристики систем защитных покрытий и систем ЭХЗ |
|  | Правила оформления технической документации |
| Другие характеристики |  |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Оценка качества выполнения работ специалистами строительного контроля в области защиты от коррозии | Код | B/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение независимой оценки полноты и качества выполнения обобщенной трудовой функции A "Контроль качества систем защитных покрытий и электрохимической защиты" |
| --- | --- |
|  | Ознакомление кандидатов с правилами проведения оценки квалификации |
|  | Проведение экзаменационных мероприятий с целью оценки теоретических знаний и практических навыков кандидатов для подтверждения профессионального уровня квалификации |
|  | Проведение повторной проверки результатов экзаменационных мероприятий кандидатов при апелляционных мероприятиях |
| Необходимые умения | Использовать принципы оценки квалификации |
|  | Оценивать теоретические знания и практические навыки кандидатов в соответствии с заявленным уровнем квалификации |
| Необходимые знания | Правила проведения оценки квалификации |
|  | Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов Российской Федерации, а также международные и отраслевые |
|  | Требования к кандидатам для подтверждения соответствия уровня квалификации |
|  | Методы оценки знаний и умений кандидатов |
| Другие характеристики |  |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ специалистов строительного контроля систем защиты от коррозии | Код | B/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование численности инспекторов систем защиты от коррозии |
| --- | --- |
|  | Составление планов и заданий для инспекторов систем защиты от коррозии |
|  | Составление заявок на необходимое инспекционное оборудование |
|  | Планирование работ по строительному контролю систем защиты от коррозии |
| Необходимые умения | Работа с проектной документацией |
|  | Составление планов и графиков движения рабочей силы |
| Необходимые знания | Технические условия, отраслевые, государственные и международные стандарты на системы ЭХЗ |
|  | Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов |
|  | Табели рабочей силы |
| Другие характеристики |  |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Руководство работой специалистов строительного контроля систем защиты от коррозии | Код | B/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка и согласование программ строительного контроля, технологических документов, разработанных специалистами 5-го уровня |
| --- | --- |
|  | Инспекционный контроль за работой специалистов 5-го уровня |
|  | Координирование деятельности специалистов 5-го уровня |
| Необходимые умения | Определять методы, оборудование, технологии и методики строительного контроля для конкретных объектов |
|  | Выполнять непосредственный контроль деятельности подчиненных |
|  | Выполнять пооперационный контроль |
|  | Организовывать, проводить и руководить экспериментальными работами |
| Необходимые знания | Теории управления и организации труда, основы проектного и программно-целевого управления |
|  | Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов |
|  | Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов Российской Федерации, а также международные и отраслевые |
|  | Методы оценки знаний и умений кандидатов |
|  | Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов |
| Другие характеристики |  |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разработка и управление системами строительного контроля по устройству защиты от коррозии | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель подразделения строительного контроля |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата Дополнительное профессиональное образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы не менее пяти лет, в том числе два года по трудовой функции B "Организация и руководство работами по строительному контролю за устройством систем защиты от коррозии" |
| Особые условия допуска к работе | Аттестация по программам для инспекторов систем защитных покрытий третьего уровня Аттестация по программам для инспекторов систем ЭХЗ третьего уровня Аттестация руководителей и специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Прохождение инструктажа и проверки знаний норм и правил работы с электроустановками в качестве электротехнологического персонала в объеме группы IV по электробезопасности или выше Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1223 | Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам |
|  | 132 | Руководители подразделений (управляющие) в промышленности, строительстве, на транспорте и в других сферах |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Идентификация угроз и анализ рисков на объектах строительного контроля систем защиты от коррозии | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ заключений экспертизы промышленной безопасности, отчетов о контроле технического состояния и технического диагностирования |
| --- | --- |
|  | Классификация элементов объекта технического контроля и диагностирования по степени предрасположенности к проявлению определенных угроз |
|  | Оценка вероятности наступления аварии или инцидента |
|  | Аттестация персонала 4-го, 5-го уровней квалификации |
| Необходимые умения | Анализировать исходные данные и документацию по соответствующим методикам |
|  | Производить идентификацию угроз для конкретных объектов и условий их эксплуатации |
|  | Выполнять риск-анализ по существующим методикам, производить расчет ущерба по соответствующим угрозам |
|  | Выполнять операции контроля, давать оценку и идентифицировать результаты контроля, выдавать заключения о техническом состоянии ; и результатах испытаний контролируемых объектов |
|  | Разрабатывать методики, технологические инструкции |
| Необходимые знания | Современные методики риск-анализа, основы теории вероятности |
|  | Способы оценки ущерба |
|  | Принципы, физические основы, техническое обеспечение работ по контролю технического состояния и техническому диагностированию, современные разработки в области сопротивления материалов, механики разрушения, технологии материалов и материаловедения |
|  | Измеряемые характеристики и идентификационные признаки для разделения дефектов по классам и видам |
|  | Технология контроля и испытаний различных объектов конкретным методом |
|  | Содержание трудовых функций специалистов 5-го, 6-го уровней |
| Другие характеристики |  |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Оценка состояния системы строительного контроля защиты от коррозии | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение проверочных расчетов с учетом выявленных дефектов |
| --- | --- |
|  | Оценка взаимного влияния различных дефектов на техническое состояние объекта контроля |
|  | Определение необходимости проведения дополнительных исследований с целью уточнения определяющих параметров технического состояния |
| Необходимые умения | Определять методы, оборудование, технологии и методики, подлежащие использованию для конкретных видов объектов |
|  | Выполнять операции контроля, давать оценку и идентифицировать результаты контроля и испытаний, выдавать заключения о результатах технического контроля и диагностирования |
|  | Организовывать, проводить и руководить расчетами и экспериментальными работами по оценке технического состояния |
| Необходимые знания | Принципы, физические основы, техническое обеспечение методов технического контроля и диагностирования, современные разработки в области сопротивления материалов, механики разрушения, технологии материалов и материаловедения |
|  | Конструктивные особенности, технология изготовления, эксплуатации и ремонта объекта контроля, типы и виды дефектов, вероятные зоны их образования с учетом действующих на объект нагрузок и других факторов, принципы, физические основы, техническое обеспечение видов и методов технического контроля и диагностирования |
|  | Измеряемые характеристики и идентификационные признаки для , разделения дефектов по классам и видам технического контроля |
| Другие характеристики |  |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка мероприятий по снижению эксплуатационных рисков | Код | C/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка решений по внесению изменений в систему защиты от коррозии |
| --- | --- |
|  | Подготовка и реализация мероприятий по снижению эксплуатационного риска |
|  | Аттестация персонала 5 уровня квалификации |
| Необходимые умения | Разрабатывать мероприятия по снижению риска |
|  | Планировать, организовывать, проводить и контролировать работы по оценке технического состояния системы защиты от коррозии |
|  | Разрабатывать методики контроля и аттестации персонала |
| Необходимые знания | Трудовые функции персонала четвертого и пятого уровня квалификации |
|  | Принципы и физические основы методов снижения эксплуатационных рисков |
|  | Технические условия и государственные стандарты на системы ЭХЗ |
|  | Нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов Российской Федерации, а также международные и отраслевые |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт применения систем ЭХЗ |
| Другие характеристики |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ОРР)) |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | СРО НП "СОПКОР" |
| --- | --- |
| 2 | ФГБОУ ВПО "РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина" |
| 3 | Закрытое акционерное научно-проектное внедренченское общество "НГС-оргпроектэкономика" |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности