УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Шевинговальщик

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых работ по шевингованию и доводке деталей и инструмента»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение средней сложности работ по шевингованию и доводке деталей и инструмента»	6

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сложных работ по шевингованию и доводке деталей и инструмента»	12

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	16

I. Общие сведения

| Шевингование и доводка металлических деталей и инструмента различной степени сложности |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Шевингование и доводка металлических деталей и инструмента различной степени сложности из высококачественных марок сталей круглого, цилиндрического профиля

Группа занятий:

| 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования | 7224 | Шлифовщики и заточники инструментов |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение простых работ по шевингованию и доводке деталей и инструмента | 2 | Установка, крепление и выверка обрабатываемых шестерен на шевинговальном станке | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Шевингование и доводка прямых зубьев шестерен по 8 - 9 степеням точности на шевинговальных станках, специализированных и налаженных для обработки определенных шестерен | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение средней сложности работ по шевингованию и доводке деталей и инструмента | 3 | Установка и выверка обрабатываемых шестерен на универсальных приспособлениях для выполнения шевингования | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Шевингование и доводка прямых зубьев шестерен различных диаметров по 5 - 7 степеням точности и с модулем свыше 5 по 8 степени точности | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Шевингование и доводка сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом по 7 степени точности | B/03.3 | 3 |
| C | Выполнение сложных работ по шевингованию и доводке деталей и инструмента | 3 | Шевингование и доводка зубьев шестерен и зубчатых колес по 5 - 7 степеням точности | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Наладка шевинговального станка и установление режимов обработки | C/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ по шевингованию и доводке деталей и инструмента | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Шевинговальщик 2 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при выявлении вредных или опасных производственных факторов |
| Другие характеристики | Не менее шести месяцев работы под руководством работника более высокого уровня квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 73 | Шевинговальщик 2 разряда |
| ОКПДТР | 19606 | Шевинговальщик |
| ОКСО , ОКСВНК | - | - |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка, крепление и выверка обрабатываемых шестерен на шевинговальном станке | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места шевинговальщика |
| --- | --- |
|  | Выбор приспособлений для шевингования и контрольно-измерительных средств, из числа наиболее распространенных |
|  | Установка и выверка обрабатываемых шевинованием шестерен в соответствии с инструкцией на шевинговальном станке |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место шевинговальщика в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Выбирать и использовать наиболее распространенные приспособления для шевингования |
|  | Выбирать и использовать контрольно-измерительные средства для контроля крепления обрабатываемых шестерен пери их установке на шевинговальном станке |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест шевинговальщика, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Устройство и принцип работы однотипных шевинговальных станков |
|  | Наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных приспособлений для шевингования |
|  | Устройство контрольно-измерительных инструментов, использующихся при выполнении шевинговальных работ |
|  | Применяемый при шевинговании режущий инструмент |
|  | Система допусков и посадок при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Квалитеты и параметры шероховатости при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей (СОЖ) |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Шевингование и доводка прямых зубьев шестерен по 8 - 9 степеням точности на шевинговальных станках, специализированных и налаженных для обработки определенных шестерен | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места шевинговальщика |
| --- | --- |
|  | Выполнение операций по шевингованию и доводке прямых зубьев шестерен по 8 - 9 степеням точности |
|  | Выполнение операций ручной доводки прямых зубьев шестерен |
|  | Контроль параметров и качества шевингования и доводки прямых зубьев шестерен |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место шевинговальщика в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Осуществлять шевингование прямых зубьев шестерен по 8 - 9 степеням точности на специализированных и налаженных для такой обработки шевинговальных станках |
|  | Выбирать режимы шевингования и доводки прямых зубьев шестерен |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении шевинговальных работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест шевинговальщика, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Устройство и принцип работы однотипных шевинговальных станков |
|  | Порядок ежесменного обслуживания шевинговального оборудования |
|  | Назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и устройство контрольно-измерительных приспособлений при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Режимы шевингования и доводки прямых зубьев шестерен, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения при проведении операций шевингования |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение средней сложности работ по шевингованию и доводке деталей и инструмента | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Шевинговальщик 3 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих (до одного года) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев выполнения простых работ по шевингованию и доводке деталей и инструмента |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при выявлении вредных или опасных производственных факторов |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 140 | Шевинговальщик 3 разряда |
| ОКПДТР | 19606 | Шевиновальщик |
| ОКСО , ОКСВНК | - | - |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка и выверка обрабатываемых шестерен на универсальных приспособлениях для выполнения шевинговинговальных работ | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места шевинговальщика |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений для установки прямых зубьев шестерен различных диаметров, сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом |
|  | Установление режимов обработки под руководством шевинговальщика более высокой квалификации |
|  | Выбор контрольно-измерительных средств контроля параметров и качества шевингования и доводки шестерен |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место шевинговальщика в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить установку обрабатываемых шестерен с использованием специальных и универсальных приспособлений при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Выбирать режимы шевингования и доводки прямых зубьев шестерен различных диаметров, сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание шевинговального оборудования |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества шевингования прямых зубьев шестерен различных диаметров, сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении шевинговальных работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест шевинговльащика, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Устройство универсальных и специальных приспособлений для установки прямых зубьев шестерен различных диаметров, сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом |
|  | Система допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости при выполнении шевинговльаных работ |
|  | Основные свойства обрабатываемых шевингованием материалов |
|  | Порядок ежесменного обслуживания шевинговального оборудования |
|  | Контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества шевингования |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения при выполнении шевниговлаьных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Шевингование и доводка прямых зубьев шестерен различных диаметров по 5 - 7 степеням точности и с модулем свыше 5 по 8 степени точности | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места шевинговальщика |
|  | Выполнение операций по шевингованию зубьев шестерен и зубчатых колес по 5 - 7 степеням точности на шевинговальных станках |
|  | Контроль параметров и качества шевингования и доводки прямых зубьев шестерен различных диаметров |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место шевинговлаьщика в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить текущую наладку однотипных шевинговальных станков |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества шевингования прямых зубьев шестерен различных диаметров |
|  | Осуществлять операции по шевингованию и доводке прямых зубьев шестерен различных диаметров на однотипных шевинговальных станках по 5 - 7 степеням точности и с модулем свыше 5 по 8 степени точности |
|  | Выбирать режимы шевингования и доводки прямых зубьев шестерен различных диаметров |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание шевинговального оборудования |
|  | Определять качество обработки и степень готовности обрабатываемых прямых зубьев шестерен различных диаметров |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении шевинговальных работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест шевинговальщика, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и правила наладки однотипных шевинговальных станков |
|  | Устройство универсальных и специальных приспособлений для контроля параметров и качества шевингования прямых зубьев шестерен различных диаметров |
|  | Порядок ежесменного обслуживания шевинговального оборудования |
|  | Виды шеверов, их назначение и правила установки |
|  | Режимы шевингования и доводки прямых зубьев шестерен различных диаметров; припуски на обработку шевингованием |
|  | Понятие о шаге и модуле шестерен при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Способы определения качества обработки и степени готовности обрабатываемых шестерен при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества шевингования |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Марки и характеристики применяемых СОЖ при выполнении шевинговлаьных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Шевингование и доводка сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом по 7 степени точности | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места шевинговальщика |
| --- | --- |
|  | Выполнение операций по шевингованию и доводке сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом по 7 степени точности на шевинговальных станках, налаженных для обработки определенных шестерен. |
|  | Контроль параметров и качества шевингования и доводки сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место шевинговальщика в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества шевингования сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом |
|  | Осуществлять шевингование сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом по 7 степени точности на шевинговальных станках, налаженных для обработки определенных шестерен |
|  | Проводить доводку сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом по 7 степени точности после шевингования |
|  | Выбирать режимы шевингования и доводки сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание шевинговального оборудования |
|  | Определять качество обработки и степень готовности обрабатываемых сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении шевинговальных работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест шевинговальщика, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Устройство универсальных и специальных приспособлений для контроля параметров и качества шевингования сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом |
|  | Порядок ежесменного обслуживания шевинговального оборудования |
|  | Виды шеверов, их назначение и правила установки |
|  | Режимы шевингования и доводки сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом; припуски на обработку шевингованием |
|  | Понятие о шаге и модуле шестерен при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Способы определения качества обработки и степени готовности обрабатываемых шевингованием шестерен |
|  | Контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества шевингования |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения при выполнении шевниговлаьных работ |
|  | Марки и характеристики применяемых СОЖ при выполнении шевинговальных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по шевингованию и доводке деталей и инструмента | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Шевинговальщик 4 разряда Шевинговальщик 5 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих (до одного года) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев выполнения средней сложности работ по шевингованию и доводке деталей и инструмента Не менее двух месяцев выполнения сложных работ по шевингованию и доводке деталей и инструмента |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при выявлении вредных или опасных производственных факторов |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 141 | Шевинговальщик 4 разряда |
|  | § 142 | Шевинговальщик 5 разряда |
| ОКПДТР | 19606 | Шевинговальщик |
| ОКСО, ОКСВНК | - | - |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Шевингование и доводка зубьев шестерен и зубчатых колес по 5 - 7 степеням точности | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места шевинговальщика |
|  | Выполнение операций по шевингованию и доводке прямых зубьев шестерен различных диаметров на однотипных шевинговальных станках по 5-7 степеням точности и с модулем свыше 5 по 8 степени точности |
|  | Шевингование особо сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом по 6 степени точности на шевинговальных станках, налаженных для обработки определенных шестерен |
|  | Шевингование зубьев шестерен и зубчатых колес различных диаметров и с различными модулями по 6 степени точности |
|  | Выполнение операций ручной доводки зубьев шестерен и зубчатых колес |
|  | Контроль параметров и качества шевингования зубьев шестерен и зубчатых колес различных диаметров и с различными модулями; особо сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место шевинговальщика в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Управлять шевинговальными станками при выполнении операций по шевингованию зубьев шестерен и зубчатых колес по 5 - 7 степеням точности |
|  | Выполнять операции по шевингованию особо сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом по 6 степени точности на специально налаженных станках |
|  | Выполнять операции по шевингованию зубьев шестерен и зубчатых колес различных диаметров и с различными модулями по 6 степени точности |
|  | Выбирать и использовать приспособления и рабочий инструмент для шевингования с точной выверкой по измерительным приборам |
|  | Выбирать и использовать контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества шевингования |
|  | Выбирать режимы шевингования и доводки зубьев шестерен и зубчатых колес различных диаметров и с различными модулями; особо сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание шевинговального оборудования |
|  | Определять качество обработки и степень готовности обрабатываемых сложных зубчатых колес с прямым и винтовым зубом |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении шевинговальных работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест шевинговальщика, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Конструктивные особенности и правила применения универсальных и специальных приспособлений при выполнении шевинговальных работ |
|  | Устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Правила определения наивыгоднейших режимов обработки, в том числе, по справочнику и паспорту станка, при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Геометрию, правила и углы заточки шеверов и влияние заточки на качество обработки |
|  | Система допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Виды шеверов, их назначение и правила установки при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Виды зубчатых зацеплений прри выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Марки и характеристики применяемых СОЖ при выполнении шевинговлаьных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка шевинговального станка и установление режимов обработки | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места шевинговальщика |
| --- | --- |
|  | Наладка шевинговального станка для обработки зубьев шестерен и зубчатых колес различных диаметров и с различными модулями |
|  | Определение последовательности и наивыгоднейших режимов обработки по справочникам и паспорту шевинговального станка в зависимости от модуля, числа зубьев и угла зацепления |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место шевинговлаьщика в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Осуществлять наладку шевинговальных станков для выполнения операций по шевингованию зубьев шестерен и зубчатых колес по 5 - 7 степеням точности |
|  | Осуществлять наладку шевинговальных станков для выполнения операций по шевингованию зубьев шестерен и зубчатых колес различных диаметров и с различными модулями по 6 степени точности |
|  | Определять последовательность обработки шевингованием зубьев шестерен и зубчатых колес различных диаметров и с различными модулями |
|  | Определять наивыгоднейшие режимы обработки зубьев шестерен и зубчатых колес различных диаметров и с различными модулями по справочникам и паспорту шевинговального станка в зависимости от модуля, числа зубьев и угла зацепления |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест шевинговальщика, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Конструктивные особенности, устройство, кинематические схемы и правила проверки на точность шевинговальных станков различных типов и универсальных и специальных приспособлений |
|  | Устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов при выполнении шевингвлаьных работ |
|  | Правила определения наивыгоднейших режимов обработки, в том числе, по справочнику и паспорту шевинговального станка |
|  | Геометрию, правила и углы заточки шеверов и влияние заточки на качество обработки при выполнении шевинговальных работ |
|  | Система допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости при выполнении шевинговлаьных работ |
|  | Виды зубчатых зацеплений |
|  | Марки и характеристики применяемых СОЖ при выполнении шевинговлаьных работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Д.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вичугский многопрофильный колледж, город Вичуга, Ивановская область |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Машиностроительный завод»", город Вичуга, Ивановская область |
| 4 | Открытое акционерное общество «Строммашина», город Кохма, Ивановская область |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Ст.212 ТК РФ, Постановление Минтруда и Минобразования РФ №1/29 от 13.01.2003г. и ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»

Постановление правительства РФ №697 от 14.08.2013г. «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение  по которым поступающие проходят обязательные и предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора  или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации