УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист лесопогрузчика

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение штабелевочно-погрузочных работ с лесными грузами тракторным лесопогрузчиком»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение штабелевочно-погрузочных работ с лесными грузами лесопогрузчиком на спец.шасси»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение штабелевочно-погрузочных работ с лесными грузами лесопогрузчиком со сложной системой управления»	13

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	19

I. Общие сведения

| Погрузка-штабелевка лесных грузов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение погрузочно-разгрузочных и штабелевочных работ с древесным сырьем и лесоматериалами на лесных складах

Группа занятий:

| 8341 | Водитель, перевозка лесоматериалов | 8344 | Водитель погрузчика |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 02.20 | Лесозаготовки |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение штабелевочно-погрузочных работ с лесными грузами тракторным лесопогрузчиком | 3 | Подготовка лесопогрузчика к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации и сменным заданием | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Погрузка древесного сырья из штабеля на транспортные средства с соблюдением правил погрузки и требований техники безопасности | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выгрузка лесных грузов из лесовозных транспортных средств в штабель с соблюдением норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении штабелевочных работ | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Осуществление текущего и планово-предупредительного ремонта тракторного лесопогрузчика | A/04.3 | 3 |
| B | Выполнение штабелевочно-погрузочных работ с лесными грузами лесопогрузчиком на спец.шасси | 4 | Подготовка лесопогрузчика на спец.шасси к выполнению сменного задания в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с соблюдением правил техники безопасности | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Погрузка древесного сырья из штабеля на транспортные средства с соблюдением правил погрузки и требований техники безопасности | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выгрузка лесных грузов из лесовозных транспортных средств в штабель с соблюдением норм и правил техники безопасности при выполнении штабелевочных работ | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Осуществление текущего и планово-предупредительного ремонта лесопогрузчика на спец.шасси | B/04.4 | 4 |
| C | Выполнение штабелевочно-погрузочных работ с лесными грузами лесопогрузчиком со сложной системой управления | 5 | Подготовка лесопогрузчика со сложной электронной системой управления к выполнению сменного задания в соответствии с инструкцией по эксплуатации | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Погрузка древесного сырья из штабеля на транспортные средства с соблюдением правил погрузки и требований техники безопасности | C/02.5 | 5 |
|  |  |  | Выгрузка лесных грузов из лесовозных транспортных средств в штабель с соблюдением норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении штабелевочных работ | C/03.5 | 5 |
|  |  |  | Осуществление текущего и планово-предупредительного ремонта лесопогрузчика со сложной системой управления | C/04.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение штабелевочно-погрузочных работ с лесными грузами тракторным лесопогрузчиком | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист (оператор) погрузчика |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих Практический опыт |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт практической работы по профессии машиниста погрузчика грузоподъемностью до 3 т не менее 3 месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверения машиниста лесопогрузчика с указанием типа лесопогрузчика, на котором разрешена работа Возраст не менее 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ЕТКС | §2 | Машинист-крановщик |
| ОКПДТР | 14002 | Машинист погрузочной машины |
| ОКНПО | 160103 | Машинист-крановщик |
| ОКЗ ОК 010-2014 | 8341 | Водитель, перевозка лесоматериалов |
|  | 8344 | Водитель погрузчика |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка лесопогрузчика к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации и сменным заданием | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение и изучение сменного задания для планирования выполнения штабелевочно-погрузочных работ |
| --- | --- |
|  | Выполнение ежедневного технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации |
|  | Проверка систем лесопогрузчика в холостом режиме с целью выявления неисправностей |
|  | Самостоятельное устранение выявленных неисправностей в рамках компетенции машиниста |
|  | Информировать соответствующие службы о выявленных неисправностях, устранение которых не входит в компетенцию машиниста |
| Необходимые умения | Оценивать визуально исправность узлов и механизмов тракторных лесопогрузчиков различной мощности |
|  | Выполнять запуск и прогрев двигателя |
|  | На слух и по приборам определять исправность работы механизмов, гидрооборудования и грузозахватных устройств |
|  | Устранять неисправности, выявленные при ежедневном техническом обслуживании, входящие в компетенцию машиниста |
| Необходимые знания | Устройство тракторных лесопогрузчиков грузоподъемностью до 6,3 т |
|  | Правила технической эксплуатации тракторных лесопогрузчиков грузоподъемностью до 6,3 т |
|  | Правила подготовки к работе лесопогрузчика, запуск, прогрев двигателя |
|  | Требования техники безопасности при подготовке тракторного лесопогрузчика к работе |
|  | Требования к погрузочным пунктам лесоматериалов |
|  | Правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Погрузка древесного сырья из штабеля на транспортные средства с соблюдением правил погрузки и требований техники безопасности | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Технологические перемещения тракторного лесопогрузчика для осуществления погрузки древесного сырья и лесоматериалов из штабеля в транспортное средство путем управления механизмами передвижения лесопогрузчика |
| --- | --- |
|  | Набор древесного сырья (лесоматериалов) из штабеля в грузозахватное устройство |
|  | Перемещение грузозахватного устройства с грузом к транспортному средству |
|  | Укладка древесного сырья (лесоматериалов) в транспортное средство с соблюдением правил погрузки |
| Необходимые умения | Управлять перемещениями тракторного лесопогрузчика в стесненных условиях лесных складов |
|  | Выполнять погрузку лесных грузов в соответствии с правилами погрузки транспортных средств |
|  | Управлять грузозахватными устройствами для лесных грузов при выполнении штабелевочно-погрузочных работ |
| Необходимые знания | Правила погрузки лесных грузов на автомобильный лесовозный транспорт, в железнодорожные вагоны, суда |
|  | Технологию штабелевочно-погрузочных работ на лесных складах с помощью тракторных лесопогрузчиков |
|  | Правила техники безопасности при погрузке лесных грузов на транспортные средства |
|  | Нормы загрузки транспортных средств лесоматериалами |
|  | Удельный объемный вес различных пород древесины |
|  | Рациональная организация труда машиниста лесопогрузчика при выполнении штабелевочно-погрузочных работ на лесных складах |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выгрузка лесных грузов из лесовозных транспортных средств в штабель с соблюдением норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении штабелевочных работ | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Технологические перемещения тракторного лесопогрузчика для осуществления выгрузки древесного сырья (лесоматериалов) из транспортного средства в штабель по установленному внутренним распорядком маршруту |
| --- | --- |
|  | Набор древесного сырья (лесоматериалов) в транспортном средстве в грузозахватное устройство так, чтобы исключалось выпадение груза при перемещении |
|  | Перемещение грузозахватного устройства с грузом к месту укладки в штабеле, исключающее повреждение транспортного средства и конструкции лесопогрузчика |
|  | Укладка древесного сырья (лесоматериалов) в штабель с соблюдением правил штабелевки |
| Необходимые умения | Формировать штабели лесоматериалов различной конструкции |
|  | Безопасно выгружать лесоматериалы без повреждения транспортного средства |
|  | Маневрировать лесопогрузчиком в стесненных условиях лесного склада |
|  | Управлять механизмами перемещения лесопогрузчика |
|  | Управлять грузозахватом для лесных грузов |
|  | Определять визуально длину лесоматериалов, породы древесины по внешним признакам |
| Необходимые знания | Устройство штабелей лесоматериалов |
|  | Допускаемые нормы межштабельных разрывов и высоту штабелей в зависимости от длины лесоматериалов |
|  | Порядок формирования штабелей при выгрузке лесоматериалов с лесовозных транспортных средств |
|  | Правила сохранности транспортных средств при выгрузке лесных грузов с помощью грейферных грузозахватов |
|  | Правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление текущего и планово-предупредительного ремонта тракторного лесопогрузчика | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Устранение возникающих в процессе работы тракторного лесопогрузчика текущих неисправностей в рамках компетенции машиниста лесопогрузчика |
| --- | --- |
|  | Выполнение планово-предупредительного ремонта в соответствии с руководством по эксплуатации в рамках компетенции машиниста лесопогрузчика |
| Необходимые умения | Владеть слесарным инструментом в объеме, позволяющем выполнять текущие и планово-предупредительные ремонты тракторных лесопогрузчиков |
|  | Выполнять сборку-разборку механизмов тракторного лесопогрузчика в объеме, необходимом для устранения мелких неисправностей и при выполнении планово-предупредительного ремонта |
|  | Выполнять регулировочные работы в пределах требований руководства по эксплуатации лесопогрузчика и грейферного грузозахвата |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации тракторных лесопогрузчиков грузоподъемностью до 6,3 т |
|  | Возможные неисправности тракторных лесопогрузчиков при работе и способы их устранения |
|  | Руководство по проведению планово-предупредительного ремонта |
|  | Перечень штатных работ по сезонному техническому обслуживанию узлов и механизмов тракторного лесопогрузчика |
|  | Сроки проведения планово-предупредительного ремонта тракторных лесопогрузчиков |
|  | Правила техники безопасности при проведении ремонтных работ |
|  | Правила пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ |
|  | Назначение и свойства горюче-смазочных материалов, используемых при эксплуатации тракторного лесопогрузчика |
|  | Характеристики рабочих жидкостей, применяемых при эксплуатации тракторных лесопогрузчиков |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение штабелевочно-погрузочных работ с лесными грузами лесопогрузчиком на спец.шасси | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист (оператор) погрузчика |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования-программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Основные программы профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих Практический опыт |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт практической работы машиниста погрузчика грузоподъемностью до 6,3 т не менее 6 мес. |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверения машиниста лесопогрузчика с указанием типа лесопогрузчика, на котором разрешена работа Возраст не менее 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8341 | Водитель, перевозка лесоматериалов |
|  | 8344 | Водитель погрузчика |
| ЕТКС |  | Машинист-крановщик |
| ОКПДТР | 14002 | Машинист погрузочной машины |
| ОКНПО | 160103 | Машинист-крановщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка лесопогрузчика на спец.шасси к выполнению сменного задания в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с соблюдением правил техники безопасности | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение и изучение сменного задания для планирования выполнения штабелевочно-погрузочных работ с лесными грузами |
| --- | --- |
|  | Выполнение ежедневного технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации лесопогрузчика на спец.шасси |
|  | Проверка систем лесопогрузчика на спец.шасси в холостом режиме работы с целью выявления возможных неисправностей |
|  | Самостоятельное устранение выявленных неисправностей в рамках компетенции машиниста лесопогрузчика |
|  | Информировать соответствующие службы о выявленных неисправностях, устранение которых не входит в компетенцию машиниста |
| Необходимые умения | Оценивать визуально исправность узлов и механизмов лесопогрузчика на спец.шасси различных конструкций грузоподъемностью до 15 т включительно |
|  | Выполнять запуск и прогрев двигателя |
|  | Выполнять проверку работы узлов и систем лесопогрузчика в холостом режиме |
|  | На слух и по приборам определять исправность работы механизмов, гидрооборудования и грузозахватных устройств |
|  | Устранять неисправности, выявленные при техническом обслуживании в рамках компетенции машиниста лесопогрузчика |
| Необходимые знания | Устройство лесопогрузчиков на спец.шасси грузоподъемностью до 15 т включительно |
|  | Правила подготовки к работе лесопогрузчика на спец.шасси |
|  | Требования к погрузочным пунктам лесоматериалов |
|  | Правила техники безопасности при подготовке лесопогрузчика на спец.шасси к работе |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Погрузка древесного сырья из штабеля на транспортные средства с соблюдением правил погрузки и требований техники безопасности | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Технологические перемещения лесопогрузчика на спец.шасси для осуществления погрузки древесного сырья (лесоматериалов) из штабеля в транспортное средство по установленному внутренним распорядком маршруту |
| --- | --- |
|  | Набор древесного сырья (лесоматериалов) из штабеля в грузозахватное устройство так, чтобы исключалось выпадение груза при перемещении |
|  | Перемещение грузозахватного устройства с грузом к месту укладки в транспортное средство, исключающее повреждение транспортного средства и конструкции лесопогрузчика |
|  | Укладка древесного сырья (лесоматериалов) в транспортное средство с соблюдением правил погрузки |
| Необходимые умения | Управлять перемещениями лесопогрузчика на спец.шасси в стесненных условиях лесных складов |
|  | Выполнять погрузку лесных грузов лесопогрузчиком на спец.шасси в соответствии с правилами погрузки транспортных средств |
|  | Управлять грузозахватным устройством при погрузке лесных грузов в транспортные средства |
| Необходимые знания | Правила погрузки хлыстов и сортиментов на автомобильный лесовозный транспорт, в железнодорожные вагоны, суда |
|  | Технологию погрузочно-штабелевочных работ на лесных складах |
|  | Правила техники безопасности при погрузке лесоматериалов на транспортные средства |
|  | Нормы загрузки транспортных средств лесоматериалами |
|  | Удельный объемный вес различных пород древесины |
|  | Рациональную организацию труда машиниста лесопогрузчика |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выгрузка лесных грузов из лесовозных транспортных средств в штабель с соблюдением норм и правил техники безопасности при выполнении штабелевочных работ | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Безопасно перемещать лесопогрузчик на спец.шасси для осуществления выгрузки древесного сырья (лесоматериалов) из транспортного средства в штабель по установленному внутренним распорядком маршруту |
| --- | --- |
|  | Набор древесного сырья (лесоматериалов) в транспортном средстве в грузозахватное устройство так, чтобы исключалось выпадение груза при перемещении |
|  | Перемещение грузозахватного устройства с грузом к месту укладки в штабеле, исключающее повреждение транспортного средства и конструкции лесопогрузчика |
|  | Укладка древесного сырья (лесоматериалов) в штабель с соблюдением правил штабелевки |
| Необходимые умения | Управлять лесопогрузчиком на спец.шасси при выгрузке лесных грузов из транспортных средств в штабеля различной конструкции |
|  | Управлять грузозахватом для лесных грузов при выгрузке и штабелевке лесоматериалов |
|  | Определять визуально длину лесоматериалов, породы древесины по внешним признакам |
| Необходимые знания | Устройство штабелей лесоматериалов |
|  | Допускаемые нормы межштабельных разрывов и высоту штабелей в зависимости от длины лесоматериалов |
|  | Порядок формирования штабелей при выгрузке лесоматериалов с лесовозных транспортных средств |
|  | Правила техники безопасности при формировании штабелей лесоматериалов |
|  | Рациональную организацию труда при выгрузке лесных грузов из транспортных средств и укладке их в штабель |
|  | Правила сохранности транспортных средств при выгрузке лесных грузов с помощью лесных грузозахватов |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление текущего и планово-предупредительного ремонта лесопогрузчика на спец.шасси | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Устранение возникающих в процессе работы лесопогрузчика на спец.шасси текущих неисправностей механизмов в рамках компетенции машиниста лесопогрузчика |
| --- | --- |
|  | Выполнение планово-предупредительного ремонта в рамках компетенции машиниста лесопогрузчика в соответствии с инструкцией |
|  | Выполнение сезонного технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации лесопогрузчика на спец. шасси |
| Необходимые умения | Владеть слесарным инструментом в объеме, позволяющем выполнять текущие и планово-предупредительные ремонты лесопогрузчиков на спец. шасси |
|  | Выполнять разборку-сборку и регулировку механизмов при мелком и планово-предупредительном ремонте |
|  | Выполнять замену рабочих жидкостей и смазочных материалов |
| Необходимые знания | Инструкции по техническому обслуживанию лесопогрузчиков на спец.шасси грузоподъемностью до 15 т включительно |
|  | Возможные неисправности лесопогрузчиков на спец.шасси при эксплуатации и способы их устранения |
|  | Перечень работ, выполняемых при планово-предупредительном ремонте |
|  | Сроки проведения планово-предупредительного ремонта лесопогрузчиков на спец.шасси |
|  | Перечень работ, выполняемых при сезонном обслуживании в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию |
|  | Характеристики смазочных материалов и рабочих жидкостей гидросистемы |
|  | Правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение штабелевочно-погрузочных работ с лесными грузами лесопогрузчиком со сложной системой управления | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист (оператор) погрузчика |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Обязательные программы среднего профессионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих Основные программы профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих Дополнительные профессиональные программы Практический опыт |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт практической работы машиниста погрузчика грузоподъемностью до 15 т не менее 6 мес. |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверения машиниста лесопогрузчика с указанием типа лесопогрузчика, на котором разрешена работа Возраст не менее 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ: ОК 010-2014 | 8341 | Водитель, перевозка лесоматериалов |
|  | 8344 | Водитель погрузчика |
| ЕТКС |  | Машинист-крановщик |
| ОКПДПР | 14002 | Машинист погрузочной машины |
| ОКНПО | 160103 | Машинист-крановщик |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка лесопогрузчика со сложной электронной системой к выполнению сменного задания в соответствии с инструкцией по эксплуатации | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение и анализ сменного задания для планирования выполнения штабелевочно-погрузочных работ с учетом технических возможностей лесопогрузчика |
| --- | --- |
|  | Выполнение ежедневного технического обслуживания лесопогрузчика в соответствии с руководством по эксплуатации |
|  | Контроль состояния систем лесопогрузчика с использованием программного управления с целью выявления неисправностей |
|  | Устранение выявленных неисправностей в рамках компетенции машиниста лесопогрузчика |
|  | Информировать соответствующие службы о выявленных неисправностях, устранение которых не входит в компетенцию машиниста |
| Необходимые умения | Оценивать визуально исправность узлов и механизмов лесопогрузчика со сложной системой электронного управления |
|  | Пользоваться электронной системой управления для выполнения диагностики систем лесопогрузчика |
|  | Выполнять запуск и прогрев двигателя в соответствии с руководством по эксплуатации |
|  | На слух и по приборам определять исправность работы механизмов, гидрооборудования и грузозахватного устройства |
|  | Устранять неисправности, выявленные при техническом обслуживании в рамках компетенции машиниста лесопогрузчика |
| Необходимые знания | Устройство лесопогрузчика со сложной электронной системой управления грузоподъемностью свыше 15 т |
|  | Правила технической эксплуатации лесопогрузчика со сложной электронной системой управления |
|  | Порядок выполнения диагностики систем лесопогрузчика с использованием программного обеспечения |
|  | Требования к погрузочным пунктам лесоматериалов |
|  | Требования техники безопасности при подготовке лесопогрузчика к работе |
|  | Внутренний распорядок производственного участка |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Погрузка древесного сырья из штабеля на транспортные средства с соблюдением правил погрузки и требований техники безопасности | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Технологические перемещения лесопогрузчика по установленному маршруту для осуществления погрузки древесного сырья (лесоматериалов) из штабеля в транспортное средство |
| --- | --- |
|  | Набор древесного сырья (лесоматериалов) из штабеля в грузозахватное устройство так, чтобы исключалось выпадение груза при перемещении |
|  | Перемещение грузозахватного устройства с грузом к транспортному средству, исключающее повреждение транспортного средства и конструкции лесопогрузчика |
|  | Укладка древесного сырья (лесоматериалов) в транспортное средство с соблюдением правил погрузки и требований техники безопасности |
| Необходимые умения | Управлять перемещением лесопогрузчика в стесненных условиях лесного склада |
|  | Выполнять погрузку лесных грузов (лесоматериалов) в транспортные средства в соответствии с правилами погрузки |
|  | Управлять механизмами грузозахватного устройства (грейфера) при наборе лесоматериалов из штабеля |
|  | Управлять механизмами грузозахватного устройства (грейфера) при укладке лесоматериалов в транспортное средство |
|  | Обеспечивать сохранность транспортных средств при погрузке лесных грузов с помощью грузозахватного устройства (грейфера) |
|  | Отличать лесоматериалы по назначению по внешним признакам |
| Необходимые знания | Правила погрузки лесных грузов на автомобильный лесовозный транспорт, в железнодорожные вагоны и в суда |
|  | Технологию штабелевочно-погрузочных работ на лесных складах |
|  | Правила техники безопасности при погрузке лесоматериалов на транспортные средства |
|  | Нормы загрузки транспортных средств лесоматериалами |
|  | Удельный объемный вес различных пород древесины |
|  | Рациональную организацию труда машиниста лесопогрузчика |
|  | Нормы времени на погрузку транспортных средств лесоматериалами |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выгрузка лесных грузов из лесовозных транспортных средств в штабель с соблюдением норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении штабелевочных работ | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Технологические перемещения лесопогрузчика по установленному маршруту для осуществления выгрузки древесного сырья (лесоматериалов) из транспортного средства в штабель |
| --- | --- |
|  | Набор древесного сырья (лесоматериалов) в транспортном средстве в грузозахватное устройство (грейфер) так, чтобы исключалось выпадение бревен при перемещениях груза |
|  | Перемещение грузозахватного устройства с грузом к месту укладки в штабеле так, чтобы обеспечивалась сохранность транспортных средств и лесопогрузчика |
|  | Укладка древесного сырья (лесоматериалов) в штабель с соблюдением правил штабелевки и техники безопасности |
| Необходимые умения | Осуществлять выгрузку лесных грузов из транспортных средств с помощью грузозахватного устройства (грейфера) в штабеля различной конструкции |
|  | Управлять механизмами грузозахватного устройства (грейфера) для лесных грузов |
|  | Управлять механизмами лесопогрузчика |
|  | Определять визуально длину лесоматериалов, породы древесины и назначение лесоматериалов по внешним признакам |
|  | Формировать штабели лесоматериалов различной конструкции с соблюдением межштабельных разрывов и высоты в зависимости от длины бревен |
|  | Обеспечивать сохранность транспортных средств при выгрузке лесных грузов с помощью грузозахватных устройств (грейферов) |
| Необходимые знания | Устройство штабелей лесоматериалов, допускаемые нормы межштабельных разрывов и высоту штабелей в зависимости от длины лесоматериалов |
|  | Порядок формирования штабелей при выгрузке лесоматериалов с лесовозных транспортных средств |
|  | Правила техники безопасности при формировании штабелей лесоматериалов |
|  | Правила пожарной безопасности на лесных складах |
|  | Рациональную организацию труда при выгрузке лесных грузов из транспортных средств |
|  | Правила сохранности транспортных средств при выгрузке лесных грузов с помощью лесных грузозахватов (грейферов) |
|  | Безопасные приемы труда при выгрузке лесных грузов из транспортных средств |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление текущего и планово-предупредительного ремонта лесопогрузчика со сложной системой управления | Код | C/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Устранение возникающих в процессе работы лесопогрузчика текущих неисправностей механизмов в рамках компетенции машиниста лесопогрузчика |
| --- | --- |
|  | Выполнение планово-предупредительного ремонта в рамках компетенции машиниста лесопогрузчика |
|  | Выполнение сезонного технического обслуживания в соответствии с регламентом |
| Необходимые умения | Владеть слесарным инструментом в объеме, позволяющем выполнять текущие и планово-предупредительные работы |
|  | Выполнять разборку-сборку и регулировку механизмов при мелком ремонте лесопогрузчика со сложной системой электронного управления |
|  | Пользоваться электронной системой управления при диагностике состояния систем лесопогрузчика |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации лесопогрузчика со сложной системой электронного управления грузоподъемностью свыше 15 т |
|  | Возможные неисправности лесопогрузчика со сложной системой электронного управления при работе и способы их устранения |
|  | Перечень работ при планово-предупредительном ремонте лесопогрузчика |
|  | Перечень работ при выполнении межсезонного технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
|  | Сроки проведения планово-предупредительного ремонта |
|  | Назначение и характеристики горюче-смазочных материалов, используемых при эксплуатации лесопогрузчика |
|  | Характеристики рабочих жидкостей, применяемых при эксплуатации лесопогрузчика |
|  | Правила техники безопасности при ремонтных работах |
|  | Правила внутреннего распорядка на лесном складе |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР) |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Д.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности" (ОАО "ЦНИИМЭ") |
| --- | --- |
| 2 | Ассоциация организаций лесного машиностроения России "Рослесмаш" |

# Endnotes

Профессиональный стандарт оформлен в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 29 апреля 2013 г. №170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 июля 2013 г. " 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации)

Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009 № 481, от 06.05.2011 №351, от 24.12.2014 № 1469)

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 37, часть 2

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94

Общероссийский классификатор начального профессионального образования